Приложение N 1

к инструктивно-методическим  указаниям

по взиманию платы за загрязнение окружающей

природной среды (утв. Минприроды РФ 26 января 1993 г.)

# Расчеты платы за загрязнение окружающей природной среды
(с изменениями от 15 февраля 2000 г.)

# 1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников

1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы выбросов, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

n

Пн атм = S Cнi атм Mi атм  при Mi атм <= Mнi атм   (1),

i=1

где:

i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, ... n);

Пн атм - плата за выбросы загрязняющих веществ в размерах, не

превышающих предельно допустимые нормативы выбросов

(руб.);

Cнi атм - ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего

вещества в пределах допустимых нормативов выбросов

(руб.);

Mi атм - фактический выброс 1-го загрязняющего вещества (т);

Mнi атм - предельно допустимый выброс i-го загрязняющего

вещества (т).

Cнi атм = Нбнi атм Кэ атм                              (2),

где:

Нбнi атм - базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в размерах, не превышающих

предельно допустимые нормативы выбросов (руб.);

Кэ атм - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости атмосферы в данном регионе.

1.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми выбросами загрязняющих веществ и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

n

Пл атм =  S Слi атм (Mi атм - Mi атм)

i=1

при Мнi атм < Mi атм <= Млi атм                         (3),

где:

i - вид загрязняющего вещества (i = 1 ..... n);

Пл атм - плата за выбросы загрязняющих веществ в пределах

установленных лимитов (руб.);

Слi атм - ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего

вещества в пределах установленного лимита (руб.);

Mi атм - фактический выброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мнi атм - предельно допустимый выброс i-го загрязняющего

вещества (т);

Млi атм - выброс загрязняющего вещества в пределах

установленного лимита (т).

Слi атм = Нблi атм Кэ атм                                (4),

где:

Нблi атм - базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в пределах установленного

лимита (руб.);

Кэ атм - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости атмосферы в данном регионе.

1.3. Плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.

n

Псл атм = 5 S Слi атм (Mi атм - МЛi атм)                 (5)

i=1

при Mi атм > Млi атм,

где:

i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, .... n);

Псл атм - плата за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ

(руб.);

Слi - ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего

вещества в пределах установленного лимита (руб.);

Mi атм - фактический выброс i-го загрязняющего вещества;

Млi атм - выброс i-го загрязняющего вещества в пределах

установленного лимита (т).

Слi атм ; Нблi атм Кэ атм                                  (4),

где:

Нблi атм - базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в пределах установленного

лимита (руб.);

Кэ атм - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости атмосферы в данном регионе;

1.4. Общая плата за загрязнение атмосферного воздуха определяется по формуле:

Патм = Пн атм + Пл атм + Псл атм                            (6)

# 2. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников

2.1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха для передвижных источников подразделяется на:

плату за допустимые выбросы;

плату за выбросы, превышающие допустимые.

2.2. Удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, образующихся при использовании 1 тонны различных видов топлива, определяется по формуле:

n

Ye =  S Нбнi атм . Mi транс                                 (7),

i=1

где:

Ye - удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ,

образующихся при использовании 1 тонны e-го вида топлива

(руб.);

i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, .... п);

e - вид топлива;

Нбнi атм - базовый норматив платы за выброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в размерах, не превышающих

предельно допустимые нормативы выбросов (руб);

Mi транс - масса i-го загрязняющего вещества, содержащегося в

отработавших газах технически исправного

транспортного средства, отвечающего действующим

стандартам и техническим условиям завода изготовителя,

при использовании 1 тонны e-го вида топлива (по данным

НИАТа Минтранса России).

2.3. В качестве основных нормируемых загрязняющих веществ для передвижных источников рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения свинца, диоксид серы.

2.4. Удельная плата для различных видов топлива составляет (руб/т или руб./ тыс.куб.м.):

Бензин этилированный      АИ 93          38.0

А  76, 72      25.0

Бензин неэтилированный    АИ 93          10.0

А  76, 72      11.0

Дизельное топливо                        21.0

Сжатый природный газ                      9.0

Сжиженный газ                            11.0

2.5. Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников определяется по формуле:

n

Пн транс =  S Ye .Те                                     (8),

e=1

где:

Пн транс - плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ

в атмосферу от передвижных источников (руб.);

e        - вид топлива (е = 1, 2 ..... r);

Ye       - удельная плата за допустимые выбросы загрязняющих

веществ, образующихся при использовании 1 тонны e-го

вида топлива (руб.);

Те       - количество e-го вида топлива, израсходованного

передвижным источником за отчетный период (т);

2.6. При отсутствии данных о количестве израсходованного топлива плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по типам транспортных средств, из расчета ожидаемых условий и места их эксплуатации (среднегодовой пробег, расход топлива или количество моточасов работы на уровне 85%-ой обеспеченности, топливо с наиболее экологически неблагоприятными характеристиками и т.д.).

Годовая плата за транспортное средство и другие передвижные источники составляет (в тыс. руб/год за 1 транспортное средство):

1. Легковой автомобиль                               2.7

2. Грузовой автомобиль и автобус с бензиновым ДВС    4.0

3. Автомобили, работающие на газовом топливе         1.4

4. Грузовой автомобиль и автобус с дизельными ДВС    2.5

5. Строительно-дорожные машины и с/х техника         0.5

6. Пассажирский тепловоз                            16.2

7. Грузовой тепловоз                                21.4

8. Маневровый тепловоз                               2.5

9. Пассажирское судно                               15.0

10. Грузовое судно                                  20.0

11. Вспомогательный флот                             6.0

2.7. Плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле:

n

Псн транс =  S Пнj . dj                                 (9),

j=1

где:

Псн транс - плата за превышение допустимых выбросов загрязняющих

веществ от передвижных источников (руб);

j         - тип транспортного средства (j - 1, 2 .... p);

Пнj       - плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ

от j-го типа транспортного средства (руб);

dj        - доля транспортных средств j-го типа не соответствующих

стандартам. Определяется как соотношение количества

транспортных средств, не соответствующих требованиям

стандартов, к общему количеству проверенных

транспортных средств.

Плата за превышение допустимых выбросов начисляется территориальными органами Минприроды России по результатам контроля соответствия транспортных средств требованиям стандартов, регламентирующих содержание загрязняющих веществ в отработавших газах в условиях эксплуатации.

Контроль соответствия транспортных средств требованиям стандартов, регламентирующих содержание загрязняющих веществ в отработавших газах, осуществляется органами Минприроды России, Российской транспортной инспекции, Госавтоинспекции, а также специальными организациями, имеющими разрешение на проведение данного вида работ.

Данные о результатах ежеквартальных проверок предоставляются в территориальные органы Минприроды России.

Количество транспортных средств (ТС), подвергаемых контролю в выборке (раздельно по видам топлива) должно составлять не менее:

100 % - для предприятий с числом ТС до 20 единиц;

50 % - для предприятий с числом ТС до 50 единиц;

30 % - для предприятий с числом ТС до 100 единиц;

20 % - для предприятий с числом ТС до 500 единиц;

10 % - для предприятий с числом ТС свыше 500 единиц.

Если в результате проверки, доля транспортных средств, не соответствующих нормативным требованиям, составляет более 90 % или менее 10 %, то для повышения достоверности результатов выборку рекомендуется увеличивать вдвое.

При соблюдении указанных размеров выборки, доля выявленных ТС, не соответствующих нормативным требованиям, распространяется на всю численность ТС предприятия, находящихся в эксплуатации.

Для определения доли ТС, не соответствующих нормативам, не могут приниматься результаты проверок, проведенных в предыдущие годы.

2.8. При наличии достоверных сведений о массе выбросов загрязняющих веществ от конкретных видов передвижных источников территориальные органы Минприроды России могут определять плату за допустимое загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками с учетом этих данных.

2.9. Общая плата за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников определяется по формуле:

П трнас = (Пн транс + Псн транс). Кэ атм                (10),

где:

Кэ атм - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости атмосферы в данном регионе;

2.10. При использовании для обезвреживания отработавших газов двигателя передвижного источника устройств нейтрализации к платежам применяются понижающие коэффициенты:

для автотранспорта, использующего неэтилированный бензин и газовое топливо - 0,05;

для остальных транспортных средств - 0,1.

При проведении других мероприятий (комплексов мероприятий) по снижению токсичности отработавших газов величина платы за выброс уменьшается в количество раз, соответствующее подтвержденной эффективности данного мероприятия.

# 3. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты

3.1. Плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные природопользователю предельно допустимые нормативы сбросов, определяется путем умножения соответствующих ставок платы на величину загрязнения и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

n

Пн вод =  S Cнi вод . Mi вод при Miвод <= Мнi вод    (11),

i=1

где:

i         - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2 .... n);

Пн вод    - плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах,

не превышающих предельно допустимые нормативы

сбросов (руб.);

Снi вод   - ставка платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего

вещества в пределах допустимых нормативов сбросов

(руб.);

Mi вод    - фактический сброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мнi вод   - предельно допустимый сброс i-го загрязняющего

вещества (т).

Снi вод = Нбнi вод . Кэ вод                            (12),

где:

Нбнi вод  - базовый норматив платы за сброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в размерах, не превышающих

предельно допустимые нормативы сбросов (руб.);

Кэ вод    - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости поверхностного водного объекта;

3.2. Плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленных лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы на разницу между лимитными и предельно допустимыми сбросами загрязняющих веществ и суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ.

n

Пл вод =  S Слi вод (Mi вод - Мнi вод)                   (13)

i=1

при Мнi вод < Mi вод <= Млi вод,

где:

i        - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2.... n);

Пл вод   - плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах

установленных лимитов (руб.);

Слi вод  - ставка платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего

вещества в пределах установленного лимита (руб.);

Mi вод   - фактический сброс i-го загрязняющего вещества (т);

Мнi вод  - предельно допустимый сброс i-го загрязняющего

вещества (т);

Млi вод  - сброс i-го загрязняющего вещества в пределах

установленного лимита (т).

Слi вод = Нблi . Кэ вод                                   (14),

где:

Нблi вод  - базовый норматив платы за сброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в пределах установленного

лимита (руб.);

Кэ вод    - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости поверхностного водного объекта;

3.3. Плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ определяется путем умножения соответствующих ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы сбросов над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам загрязняющих веществ и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент.

n

Псл вод = 5  S Слi вод (Mi вод - Млi вод)                   (15)

i=1

при Mi вод > Млi вод,

где:

i         - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2 ....n);

Псл вод   - плата за сверхлимитный сброс загрязняющих веществ

(руб.);

Слi вод   - ставка платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего

вещества в пределах установленного лимита (руб.);

Mi вод    - фактическая масса сброса i-го загрязняющего

вещества (т);

Mлi вод   - масса сброса i-го загрязняющего вещества в пределах

установленного лимита (т).

Слi вод = Нблi вод . Кэ вод                                (14),

где:

Нблi вод  - базовый норматив платы за сброс 1 тонны i-го

загрязняющего вещества в пределах установленного

лимита (руб.);

Кэ вод    - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости поверхностного водного объекта;

3.4. Общая плата за загрязнение поверхностных и подземных водных объектов определяется по формуле:

Пвод = Пн вод + Пл вод + псл вод                            (16)

3.5. Плата за сброс сточных вод на поля фильтрации не взимается при соблюдении установленных природопользователю норм нагрузки сточных вод и загрязняющих веществ и правил эксплуатации сооружений.

При несоблюдении этих условий плата определяется как за сброс в водный объект в пределах установленных лимитов.

Если нарушение правил эксплуатации сооружений и не соблюдение норм нагрузки сточных вод и веществ приводит к загрязнению подземных вод, платежи взимаются как за сверхлимитное загрязнение.

3.6. Плата за сброс сточных вод на земледельческие поля орошения при соблюдении установленных природопользователю норм нагрузки сточных вод и загрязняющих веществ определяется как за сброс в водный объект в пределах допустимых нормативов. При не соблюдении правил эксплуатации и норм нагрузки, а также в случае загрязнения подземных вод, платежи взимаются как за сверхлимитное загрязнение.

3.7. В случае поступления со сточными водами на поля фильтрации, земледельческие поля орошения загрязняющих веществ, не предусмотренных при согласовании проекта, плата взимается как за сверхлимитное загрязнение.

3.8. При сбросе загрязняющих веществ в специальные водоотводящие устройства (сбросные и дренажные каналы), балки и т.д., через которые сточные воды попадают в водный объект, плата определяется как за сброс в пределах допустимых нормативов.

В случае сброса загрязняющих веществ на рельеф местности без соответствующего разрешения платежи взимаются как за сверхлимитное загрязнение.

3.9. Фактическая масса сброшенных загрязняющих веществ в случаях указанных в пп.  3.5 и  3.6, определяется по данным отчета 2-тп "водхоз" или расчетно (например, по объему забранной воды и результатам анализа сточных вод).

3.10. В таблице 2 базовых нормативов платы запись "к фону" для взвешенных веществ относить к условиям нормирования данных веществ в воде водного объекта и учитывать при расчете ПДС.

Норматив платы за сброс в водные объекты взвешенных веществ, рассчитан без учета естественного фона этих веществ в воде водоприемника. Для определения оплаты за сброс в составе сточных вод указанных загрязняющих веществ норматив платы д.б. скорректирован с учетом фона водного объекта, принятого при установлении ПДС (ВСС). Корректировка норматива платы производится по формуле:

1

Н = 443,5 * ------- ,

К + а

где:

Н          - норматив платы за предельно допустимый сброс 1 т

взвешенных веществ;

443,5      - удельный экономический ущерб от сбросов загрязняющих

веществ в водные объекты в пределах допустимого

норматива;

К          - концентрация природных взвешенных веществ в воде

водного объекта, принятая при установлении ПДС (ВСС);

а          - допустимое увеличение содержания взвешенных веществ

при сбросе сточных вод к фону водоема.

Например,

Норматив платы за предельно допустимый сброс 1 т взвешенных веществ в водоем с содержанием природных взвешенных веществ 10 мг/л и допустимым увеличением этих веществ не больше чем на 0,75 мг/л составит:

1

Н = 443,5 * ----------- = 41,26 руб.

10 + 0.75

# 4. Расчет платы за размещение отходов

4.1. Размер платы за размещение отходов в пределах установленных природопользователю лимитов определяется путем умножения соответствующих ставок платы с учетом вида размещаемого отхода (нетоксичные, токсичные) на массу размещаемого отхода и суммирования полученных произведений по видам размещаемых отходов.

n

Пл отх =  S Слi отх Mi отх                               (17),

i=1

при Mi отх < Млi отх,

где:

Пл отх      - размер платы за размещение i-го отхода в пределах

установленных лимитов (руб.);

Слi отх     - ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в

пределах установленных лимитов (руб.);

Mi отх      - фактическое размещение i-го отхода (т,куб.м);

i           - вид отхода (i = 1, 2, 3 ..... n);

Млi отх     - годовой лимит на размещение i-го отхода

(т, куб.м);

Слi отх = Нблi отх Кэ отх                                 (18),

где:

Нблi отх    - базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых

отходов в пределах установленных лимитов (руб.);

Кэ отх      - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости почв в данном регионе.

4.2. Размер платы за сверхлимитное размещение токсичных и нетоксичных отходов определяется путем умножения соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину превышения фактической массы размещаемых отходов над установленными лимитами и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент и суммирования полученных произведений по видам размещения отходов.

n

Псл отх = 5 S Слi отх . (Mi отх - Млi отх)               (19)

i=1

при Mi отх > Млi отх,

где:

Псл отх    - размер платы за сверхлимитное размещение отходов

(руб.);

Слi отх    - ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в

пределах установленных лимитов (руб.);

Мi отх     - фактическое размещение i-го отхода (т, куб.м);

Млi отх    - годовой лимит на размещение i-го отхода (т,куб.м);

Слi отх = Нблi отх . Кэ отх                                (18),

где:

Слi отх    - ставка платы за размещение 1 тонны i-го отхода в

пределах установленных лимитов (руб.);

Нблi отх   - базовый норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов

в пределах установленных лимитов (руб.);

Кэ отх     - коэффициент экологической ситуации и экологической

значимости почв в данном регионе.

4.3. Отходы подразделяются на промышленные, бытовые и сельскохозяйственные, токсичные и нетоксичные.

Класс токсичности отходов определяется в соответствии с "Временным классификатором токсичных промышленных отходов и Методическими рекомендациями по определению класса токсичности промышленных отходов", утвержденным Минздравом СССР и ГКНТ СССР в 1987 году.

4.4. Размещение отходов производства и потребления осуществляется на:

полигонах для захоронения твердых бытовых отходов, на которых в установленном порядке могут захораниваться по согласованию с территориальными органами Минприроды России и учреждениями санитарно-эпидемиологического контроля и коммунальной службы некоторые виды твердых инертных промышленных отходов, в том числе IV класса опасности;

полигонах общегородского (регионального) назначения по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов;

полигонах, принадлежащих отдельному или группе предприятий для захоронения токсичных и нетоксичных промышленных отходов;

отвалах, шламохранилищах для складирования (хранения) многотоннажных неиспользуемых промышленных отходов;

свалках (санкционированных, несанкционированных).

Полигон является природоохранным сооружением для централизованного сброса, обезвреживания, захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных предприятий, научно-исследовательских организаций и учреждений, захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающим защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению болезнетворных микроорганизмов и др.

Санкционированные свалки - разрешенные органами исполнительной власти на местах территории (существующие площадки) для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в соответствии с СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемые с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора, являются временными, подлежат обустройству в соответствии с указанными требованиями или закрытию в сроки, необходимые для проектирования и строительства полигонов, отвечающих требованиям СНиП.

Приказом Госкомэкологии РФ от 15 февраля 2000 г. N 77 в пункт 4.5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

4.5. При размещении токсичных отходов на специализированных по их обезвреживанию, захоронению и хранению полигонах плата с природопользователей за размещение не взимается, а природопользователи в установленном порядке могут осуществлять страхование размещаемых отходов в связи с экологическим риском.

4.6. При размещении отходов на территориях, принадлежащих природопользователям, базовый норматив платы умножается на коэффициент 0,3.

Решением Верховного Суда РФ от 13 ноября 2007 г. N ГКПИ07-1000 пункт 4.7 настоящего приложения признан недействующим в части, устанавливающей коэффициент, учитывающий место размещения отходов

4.7. Размер платы за размещение отходов на неотведенной для этой цели территории (несанкционированная свалка) определяется путем умножения соответствующих ставок платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину размещаемых отходов и умножения этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент и коэффициент, учитывающий место размещения отходов.  ******/

Нарушение правил хранения удобрений, ядохимикатов, перенасыщение ими полей следует рассматривать, как размещение отходов с нарушением правил хранения и размер платы определяется, как размещение отходов на несанкционированных свалках.

Объем размещаемых отходов в этих случаях определяется расчетно или инструментальным замером с момента возникновения нарушения до его ликвидации.

4.8. Плата за размещение твердых бытовых отходов определяется по базовым нормативам платы нетоксичных отходов перерабатывающей промышленности.

За нарушение правил захоронения твердых бытовых отходов плата определяется, как размещение отходов на несанкционированных свалках.

4.9. За отходы, накопленные до 1991 года, плата не взимается.

4.10. Плата за размещение отходов, являющихся вторичными материальными ресурсами, которые подлежат дальнейшей переработке и являются сырьем или материалами в других производствах, устанавливается на уровне договорных цен на эти ресурсы, существующих в республике, крае и области.

Приложение N 2

к инструктивно-методическим  указаниям

по взиманию платы за загрязнение окружающей

природной среды (утв. Минприроды РФ 26 января 1993 г.)

# Перечень природоохранных мероприятий

1. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

1.1. Строительство головных и локальных очистных сооружений для сточных вод предприятий с системой их транспортировки.

1.2. Внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения всех видов.

1.3. Осуществление мероприятий для повторного использования сбросных и дренажных вод, улучшения их качества, не вызывающие побочного негативного воздействия на другие природные среды и объекты: аккумулирующие емкости, отстойники, сооружения и устройства для аэрации вод, биологические инженерные очистные сооружения, биологические каналы, экраны.

1.4. Строительство опытных установок и цехов, связанных с разработкой методов очистки сточных вод, и переработкой жидких отходов и кубовых остатков.

1.5. Реконструкция или ликвидация накопителей отходов.

1.6. Создание и внедрение автоматической системы контроля за составом и объемом сброса сточных вод.

2. Охрана воздушного бассейна

2.1. Установка газопылеулавливающих устройств, предназначенных для улавливания и обезвреживания вредных веществ из газов, отходящих от технологических агрегатов и из вентиляционного воздуха перед выбросом в атмосферу.

2.2. Строительство опытно-промышленных установок и цехов по разработке методов очистки отходящих газов от вредных выбросов в атмосферу.

2.3. Оснащение двигателей внутреннего сгорания нейтрализаторами для обезвреживания отработавших газов, создание станций (служб) регулировки двигателей автомобилей с целью снижения токсичности отработавших газов, систем снижения токсичности отработавших газов, создание и внедрение присадок к топливам, снижающих токсичность и дымность отработавших газов и др.

2.4. Создание автоматических систем контроля за загрязнением атмосферного воздуха, оснащение стационарных источников выброса вредных веществ в воздушный бассейн приборами контроля, строительство, приобретение и оснащение лабораторий по контролю за загрязнением атмосферного воздуха.

2.5. Установка устройств по дожигу и другим методам доочистки хвостовых газов перед непосредственным выбросом в атмосферу.

2.6. Оснащение установками для утилизации веществ из отходящих газов.

2.7. Приобретение, изготовление и замена топливной аппаратуры при переводе на сжигание других видов топлива или улучшение режимов сжигания топлива.

3. Использование отходов производства и потребления

3.1. Строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, а также полигонов для складирования бытовых и промышленных отходов.

3.2. Приобретение и внедрение установок, оборудования и машин для переработки, сбора и транспортировки бытовых отходов с территории городов и других населенных пунктов.

3.3. Строительство установок, производств, цехов для получения сырья или готовой продукции из отходов производства.

4. Экологическое просвещение, подготовка кадров

4.1. Работа по экологическому образованию кадров.

5. Научно-исследовательские работы

5.1. Разработка экспресс-методов определения вредных примесей в воздухе, воде, почве.

5.2. Разработка нетрадиционных методов и высокоэффективных систем и установок для очистки отходящих газов промышленных предприятий, утилизации отходов.

5.3. Разработка технологических процессов, оборудования, приборов и реагентов, обеспечивающих глубокую переработку сырья с утилизацией образующихся отходов.

5.4. Совершенствование методов обезвреживания твердых бытовых отходов с целью предотвращения попадания в природные среды тяжелых металлов и ксенобиотиков.

5.5. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию природоохранного оборудования, установок, сооружений, предприятий и объектов, прогрессивной природоохранной технологии, методов и средств защиты природных объектов от негативного воздействия.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 марта 1993 г.

Регистрационный N 190

─────────────────────────────────────────

*/ Введено в действие с 1 июля 1992 года

**/ Статистический сборник Госкомстата СССР "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в СССР", Москва, "Финансы и статистика", 1990 г.

***/ При загрязнении окружающей природной среды в результате аварии по вине природопользователя плата взимается как за сверхлимитное загрязнение до разработки соответствующих инструкций.

****/ В соответствии с таблицами 2 и 3 "Правил приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов"

*****/ Под удалением отходов подразумевается сбор, сортировка, перевозка, обработка, хранение и захоронение на поверхности или под землей, а также операции их переработки с целью извлечения отдельных компонентов, повторного использования или рециркуляции

Решением Верховного Суда РФ от 13 ноября 2007 г. N ГКПИ07-1000 сноска к пункту 4.7 настоящего приложения признана недействующей в части, устанавливающей коэффициент, учитывающий место размещения отходов

******/ При размещении отходов в границах городов, населенных пунктов, водоемов, рекреационных зон и водоохранных территорий применяется коэффициент 5, менее 3 км от границ вышеперечисленных объектов коэффициент 3